## Slide 1: Baskı Devre Kartının Üretilmesi
Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ

## Slide 2: Baskı Devre Teknikleri
Baskı devre plaketinin hazırlanması
a. Doğrudan uygulama metodu
b. Foto rezist metodu
c. Serigrafi metodu

## Slide 3: Baskı devre kartının üretim aşamaları;
1- Devrenin çiziminin gerçekleştirilmesi
2- Devre ebatlarının belirlenmesi
3- Ebatlara uygun bakır plaketin kesilmesi
4- Devre şeklinin bakır plaket üzerine ütülenmesi
5- Bakır plaketin eritilmesi
6- Bakır plaketin delinmesi
7- Devre malzemelerinin montaj işlemi

## Slide 4: 1- Devrenin çiziminin gerçekleştirilmesi
El yordamı ile (Pertinaks kalemi),
Çizim şablonları ile (yapışkan şablon),
Bilgisayar programları ile (Proteus, Eagle vb.)

## Slide 5: 2- Devre ebatlarının belirlenmesi
Cetvel veya program özellikleri kullanılarak ebatlar belirlenebilir.

## Slide 6: 3- Ebatlara uygun bakır plaketin kesilmesi
Ebatları belirlenen devre için,
Maket bıçağı,
Giotin,
Kesme taşı
gibi ekipmanlar kullanılarak düzgün bir bakır plaket kesilir.

## Slide 7: 4- Devre şeklinin bakır plaket üzerine ütülenmesi
Çizimi gerçekleştirilen devrenin, ütüleme işlemi için çıktısı alınır.
Yağlı kağıt !
Lazer yazıcı!

## Slide 8: 4- Devre şeklinin bakır plaket üzerine ütülenmesi
Ütüleme işlemi öncesinde bakır plaket yüzeyi her türlü kir, ter, oksit ve parmak izinden arındırılmalıdır.
Ütüyü yüksek sıcaklığa getirin.
Yaklaşık 5 dakika ütülemeniz
yeterlidir.
Ütülerken köşelere iyice bastırılmalıdır.

## Slide 9: 4- Devre şeklinin bakır plaket üzerine ütülenmesi
Ütülemeyi tamamladıktan sonra plaket ılık suda bir süre bekletilir.
Ardından yüzeydeki kağıt
yavaşça kaldırın.
Kalan kağıt parçaları olursa
el ile ovuşturarak temizlenir.

## Slide 10: Kontrol !!!
Bu işlemden sonra çıkmamış yada problemli yollar var ise pertinaks kalemi ile düzeltilmelidir.

## Slide 11: 5- Bakır plaketin eritilmesi
Bakır plaketin eritilmesi için asit çözeltisi hazırlanır.
1 ölçek Perhidrol (Hidrojen Per Oksit)
2-3 ölçek Tuz Ruhu (Hidroklorik Asit)
Not: Çözeltinin etkisinin
fazla olduğu durumlar
da 1 ölçek su ilave
edilebilir.

## Slide 12: Dikkat !!!
Bu işlemden sırasında çıkan gazların hepsi zehirli niteliktedir.
Solumayınız!!!

## Slide 13: 5- Bakır plaketin eritilmesi
Eritme işleminin tamamlanması ile plaket yıkanır.
Tiner veya aseton ile üzerindeki toneri çıkarılır.
Bakır yolların sağlamlığı kontrol edilir.

## Slide 14: 6- Bakır plaketin delinmesi
Sütun matkap veya El mandreni kullanılır.
Eleman ayak çapına uygun matkap ucu kullanılmalıdır.
Delme işlemi için kesinlikle baskı uygulanmamalıdır.
Koruyucu Gözlük Kullanılmalıdır!!!

## Slide 15: 7- Devre malzemelerinin montaj işlemi
1- Eleman paketlerinin uygunluğu kontrol edilir.
2- Montaj işlemi en küçük ve merkezdeki elemandan büyük ve dış kenarda bulunan elemana doğru sıralayarak yapılır.

## Slide 16
Dinlediğiniz için Teşekkürler…
Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ